## Slide 1: Модель ДИСД в проектах мягкой посадки на Луну С.М. Лавренов, А.Г. Тучин, Д.А. Тучин, В.С. Ярошевский (ИПМ им. М.В. Келдыша РАН) Д.А. Михайлин, В.В. Фитенко (ОАО «Концерн радиостроения «Вега»)
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г.

## Slide 2
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Посадка на Луну – «Луна-Глоб»
Основное торможение
Прецизионное торможение (2650 м)
Прилунение (40 м)
Траектория посадки
Место посадки «Луна-Глоб»
Кратер Богуславского
в районе Южного полюса (~73º ю.ш., 44º в.д.)

## Slide 3
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Доплеровский измеритель
скорости и дальности (ДИСД)
ДИСД используется на заключительном участке посадки на Луну.
ДИСД обеспечивает обнаружение и радиолокационный захват отраженного от подстилающей поверхности сигнала.
ДИСД измеряет наклонные дальности по четырем лучам антенной системы.
ДИСД измеряет проекции скорости на оси антенной системы.
ДИСД измеряет два угла отклонения нормали к поверхности от направления оси “Х” ПСК.
Для определения наклонных дальностей используется фазовый метод измерения дальности по разности набега фаз двух симметрично расположенных гармоник излучаемого частотно-модулированного сигнала.

## Slide 4
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Характеристики ДИСД
Наименование | Значение
Диапазон измеряемых скоростей | ±120 м/c
СКО относительной погрешности измерения скорости | 0.01
Диапазон измеряемых наклонных дальностей | 0.5 – 4500 м
СКО относительной погрешности измерений наклонной дальности | 0.01
Диапазон измеряемых углов | ±20 º
СКО погрешности измерения углов | 0.7º
Габариты | 350 x 354 x 90
Масса | 9 кг
Несущая частота | 13325 МГц
Длины полуволн частот модуляции | 2438 м, 1829 м, 1463 м, 800 м

## Slide 5
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Направления измерительных лучей ДИСД
ui={-sin(ψ), cos(ψ)cos(φi), -cos(ψ)sin(φi)}T,
ψ =70º,
φi=225º-90º∙i, i=1,..,4,
где ψ – угол отклонения оси луча антенны от плоскости OYZ; φi – угловое положение i-го луча в проекции на плоскость OYZ, угол отсчитывается против часовой стрелки от оси OY.

## Slide 6
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Алгоритм восстановления дальности
Дальность D до поверхности описывается соотношением
D=n∙L+B,
где n – целое число полуволн, L – длина излучаемой полуволны, B – неоднозначное измерение дальности.
Для двух частот измерений по одному лучу имеем:
D1=n1∙L1+B1+ε1,
D2=n2∙L2+B2+ε2,
где ε1 и ε2 – шумовые составляющие.
Приравнивая D1 и D2, находим n1
n1=(n2·L2+B2-B1+ε2-ε1)/L1
Уравнение решается методом перебора и минимизации отклонения правой части от целого числа.

## Slide 7
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Моделирование раскрытия дальности
Восстановление дальности при спуске с высоты 4500 м со скоростью 2 м/с.
При отработке алгоритмов раскрытия СКО относительной ошибки измерения дальности составляет 0.01

## Slide 8
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Определение вектора скорости
и нормали к поверхности
Компоненты вектора скорости в связанной системе координат:
Vx=(v1+v2+v3+v4)/(4∙sin(ψ)),
Vy=(v1-v2-v3+v4)/(2∙√2∙cos(ψ)),
Vz=(-v1-v2+v3+v4)/(2 ∙√2∙ cos(ψ)),
где v1, v2, v3, v4 – измерения скорости по лучам.
Нормаль к плоскости поверхности Луны, определяемая по тройке измерений дальности, имеет вид:
nijk=(Djuj-Diui)x(Dkuk-Diui).
Если имеются измерения по всем четырем лучам, то определяются четыре нормали n142, n143, n243, n213.
Добавляем еще один вектор нормали
n4231=(D4u4-D2u2)x(D3u3-D1u1).
Используется осредненный вектор нормали
n=(n142+ n143+ n243+n213+ n4231)/5
Лавренов С.М., Михайлин Д.А., Тучин А.Г., Тучин Д.А., Фитенко В.В., Ярошевский В.С.
Математическая модель ДИСД в проектах мягкой посадки на Луну // Препринт ИПМ им. М.В. Келдыша РАН №68 за 2013 г.
URL: http://www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_68.pdf

## Slide 9
Математическая модель ДИСД
Моделируемые ошибки ДИСД:
Ошибка ориентации ДИСД в связанной СК задается шумом по кватерниону ориентации,
Ошибка отклонения лучей от плоскости фазовой решетки,
Ошибка отклонения лучей от проектного положения в плоскости фазовой решетки,
Ошибки исполнения частот,
Ошибки измерения дальности и скорости,
Ошибки телесного угла измерительного луча.
Модель луча
Данные МИГАиК о поверхности Луны
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12

## Slide 10
Стенд аналого-цифрового комплекса
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12

## Slide 11
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Построена математическая модель ДИСД. Приведены соотношения для расчетных измеренных значений дальности и скорости по лучам. Построена модель ошибок измерений.
Приведен алгоритм восстановления дальности по измерениям на разных частотах модуляции. Статистическое моделирование работы алгоритма показало безошибочность его работы.
Математическое моделирование работы прибора ДИСД показывает, что при принятых моделях измерителя, прибор способен решать задачи при посадке на Луну.
Выводы

## Slide 12
XXXVIII академические чтения по космонавтике. Москва, январь 2014 г. слайд <number> из 12
Спасибо за внимание!